Załącznik nr 1a do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Część pierwsza – Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw oraz elementów małej architektury w Jankowicach, Szczeciniaku i Leśniewie – operacja pn. Utworzenie placów zabaw w miejscowościach Jankowice, Szczeciniak i Leśniewo Gm. Srokowo w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Podatek VAT (w zł) | Wartość brutto z VAT (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jankowice dz. nr 58/1 i 58/2 |
| 1. | Zestaw zabawowy | Słupy nośne z drewna litego rdzeniowego, osadzone bezpośrednio w gruncie. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Skład zestawu: 1 Wieża z dachem trójkątnym 5 Zabezpieczeń 1 Podest 2 Platformy 1 Zjeżdżalnia dla maluchów 1 Rurka nad zjeżdżalnię 1 Wejściówka 1 Wciągarka do piasku 1 Stolik wciągarki do piasku | sztuka | 1 |  |  |  |
| 2. | Huśtawka podwójna drewniana z zawiesiami | Elementy nośne: drewno rdzeniowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. Kotwienie: bezpośrednio w gruncie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe. Wyposażona w 2 komplety zawiesi z siedziskiem gumowym. Wymiary: wys.-230 cm, dł.-320, szer.-190 (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3. | Sprężynowiec skuter | Bujak sprężynowy w kształcie skutera. Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki i podnóżki plastikowe. Formatki z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Wymiary: wys.-80 cm, dł.-95 cm, szer.-30 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 4. | Ważka na sprężynie | Bujak sprężynowy. Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki i podnóżki plastikowe. Formatki ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Wymiary: wys.-70 cm, dł.-150 cm, szer.-30 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 5. | Altana/wiata | Wiata z dachem dwuspadowym. Pokrycie dachu z falistej płyty bitumicznej. Wiata z trwale zamontowanymi 2 ławkami i 1 stołem. Słupy tworzące konstrukcję nośną: drewno sosnowe, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. Pozostałe elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację. Wymiary podstawy wiaty: 215 cm x 240 cm, wys.-260 cm (+/- 15 cm) Wiata rozm.-rzut z góry: 354x 312 (+/- 15 cm) | sztuka | 1 |  |  |  |
| Szczeciniak dz. nr 115/4 i 115/12 |
| 1. | Zestaw zabawowy | Słupy nośne z drewna litego rdzeniowego, osadzone bezpośrednio w gruncie. Podesty drewniane. Wypełnienie zabezpieczeń oraz innych modułów: sklejka liściasta wodoodporna. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe. Elementy drewniane zabezpieczone przez impregnację próżniowo-ciśnieniową. Skład zestawu: 1 Wieża z dachem dwuspadowym 1 Zjeżdżalnia głęboka 4 Zabezpieczenia 1 Podest 2 Platformy 3 Wejściówki 1 Rurka nad zjeżdżalnią 1 Przeplotnia drewniana 1 Drabinka krzyżakowa 1 Pomost wiszący 1 Pomost z belką | sztuka | 1 |  |  |  |
| Leśniewo dz. nr 91/4 |
| 1. | Sprężynowiec skuter | Bujak sprężynowy w kształcie skutera. Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki i podnóżki plastikowe. Formatki z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Wymiary: wys.-80 cm, dł.-95 cm, szer.-30 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 2. | Sprężynowiec konik | Bujak sprężynowy w kształcie konika. Sprężyna z pręta ϕ20 mm (stal 50CRV4). Fundament z betonu lub montaż na stalowej podstawie. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki i podnóżki plastikowe. Formatki z polietylenu HDPE. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Wymiary: wys.-90 cm, dł.-115 cm, szer.-30 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3. | Równoważnia łamana | Urządzenie sprawnościowe Główne elementy nośne: drewno rdzeniowe impregnowane próżniowo-ciśnieniowo. Słupy tworzące konstrukcję nośną trwale osadzone bezpośrednio na betonowym fundamencie w gruncie. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych: malowanie proszkowe. Wymiary: wys.-70 cm, dł.-550 cm, szer.-300 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 4. | Ławko-stół | Ławko-stół mocowany do gruntu. Stół prostokątny z 2 ławkami przymocowanymi po obu stronach stołu, z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo – ciśnieniowo. Nogi zakopane w gruncie. Wymiary: wys.-75 cm, dł.-180 cm, szer.-170 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 5. | Ławka z bali stała z oparciem | Z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, trwale posadowiona w gruncie, w neutralnym kolorze. Wymiary: wys.-85 cm, dł.-180 cm, szer.-50 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 2 |  |  |  |
| 6. | Kosz na śmieci z półwałków | Wykonany z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo, trwale zakotwiony w ziemi, w neutralnym kolorze. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Słupy tworzące konstrukcję nośną trwale osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie w gruncie. Wymiary: wys.-90 cm, dł.-70 cm, szer.-50 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |
| 7. | Tablica do gry w kółko i krzyżyk | Zestaw do gry w „kółko i krzyżyk” składający się z 9 plastikowych tulei. Tablica wyników wykonana ze sklejki liściastej z filmem melaminowym. Słupy nośne wykonane z drewna sosnowego, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, osadzone bezpośrednio w gruncie. Wymiary: wys.-150 cm, szer.-96 cm (+/- 5 cm). | sztuka | 1 |  |  |  |