Załącznik nr 1 a

Dostawa oraz montaż urządzeń na plac zabaw w Sińcu w ramach projektu „Plac Zabaw miejscem integracji mieszkańców Sińca” - operacja z zakresu Małych projektów w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013.

| L.P. | Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane) | Opis | Jednostka miary | Wartość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Wartość brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw zabawowy | Skład zestawu: 1 Wieża z dachem dwuspadowym 1 Wieża z dachem skośnym 1 Zjeżdżalnia głęboka 9 Zabezpieczeń 2 Podesty 3 Platformy 1 Wejściówka 1 Rurka nad zjeżdżalnią 1 Rura strażacka 1 Pomost wiszący 1 Pomost stały Zestaw przeznaczony dla 18 dzieci w wieku od 3 do 14 lat. Pole strefy bezpieczeństwa: 61 m2. Obwód strefy bezpieczeństwa: 35 m. Maksymalna wysokość upadku: 1,3 m. Wykonany z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowo; konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt; daszki i zabezpieczenia; sklejka laminowana pokryta filmem melaminowym. | komplet | 1 |  |  |  |
| 2. | Trenażer wioślarz | Urządzenie sprawnościowe o konstrukcji metalowej zabezpieczonej powłokami antykorozyjnymi do warunków zewnętrznych z elementami z tworzyw sztucznych i gumowych. Pozwala ćwiczyć różne grupy mięśniowe, wzmacniać kondycję fizyczną, rozbudowuje mięśnie nóg, ramion i klatki piersiowej Urządzenie aktywizujące wszystkie części ciała. Wymiary w spoczynku: wysokość: 205 cm, szerokość: 148,5 cm, długość: 98 cm. Dane materiałowe: Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne; podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska i oparcia z płyty HDPE antypoślizgowej; elementy ruchome ograniczone elementami amoryzującymi. materiałowe: | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3. | Trenażer orbitrek | Urządzenie imitujące bieg narciarski - kształtuje mięśnie nóg i ramion oraz zwiększa koordynację ruchową. Urządzenie poprawiające kondycję stawów, wzmacniające mięśnie nóg, stawy biodrowe i ramiona. Wymiary w spoczynku: wysokość: 205 cm, szerokość: 190 cm, długość: 80 cm. Dane materiałowe: Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne; podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska i oparcia z płyty HDPE antypoślizgowej; elementy ruchome ograniczone elementami amoryzującymi. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 4. | Huśtawka podwójna drewniana | Skład zestawu: 4 Słupy nośne 1 Belka drewniana Wysokość: 226 cm, wysokość od gruntu do siedziska: 40 cm, szerokość: 323 cm. Przeznaczona dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. Nogi i belka huśtawki wykonane z drewna rdzeniowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Słupy posadowione trwale min. 60cm w gruncie. Siedziska z atestem. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami; konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 5. | Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym | Zawiesie huśtawkowe 1- osobowe. Łańcuchy ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe , z atestem higienicznym. Szerokość siedziska: 43 cm. Przeznaczone dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. | sztuka | 2 |  |  |  |
| 6. | Sprężynowiec konik | Sprężynowiec ze stelażem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym, wykonany z wyciętych kształtowo formatek z namalowanymi rysami konika. Formatki połączone ocynkowanymielementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia w gruncie. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 7. | Sklepik z tablicą | Drewno rdzeniowe toczone cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt, daszki i zabezpieczenia sklejka laminowana pokryta filmem melaminowym. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 8. | Wiata | Wiata prostokątna (altana parkowa) o wymiarach 3x6m wyposażona w 2 stoły i 14 ławki. Pomalowane i pokryte gontem bitumicznym w wybranym kolorze. Dach czterospadowy. Grubość słupów nośnych: 13x13 m, grubość boazerii na dachu: 19 mm. | komplet | 1 |  |  |  |
| 9. | Ławka z bali stała z oparciem | Wykonana z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale posadowiona w gruncie. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 10. | Kosz na śmieci z półwałków | Wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym, trwale zakotwiony w ziemi. Metalowe obręcze kosza zabezpieczone poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi .Elementy złączne ocynkowane i osłonięte plastikowymi korkami. Słupy tworzące konstrukcję nośną trwale osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie min 60 cm w gruncie. | sztuka | 3 |  |  |  |
| 11. | Ławka na kątownikach stała | Stelaż z kątowników stalowych, malowany proszkowo, siedzisko i oparcie wykonane drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo w kolorze oliwkowym. Trwale zakotwiona w ziemi. Wymiary 180x37x 45 cm. 45 | sztuka | 4 |  |  |  |