Załącznik nr 1b

Dostawa oraz montaż urządzeń na plac zabaw w Srokowie

| L.P. | Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane) | Opis | Jednostka miary | Wartość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Wartość brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Karuzela tarczowa z siedziskiem | Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią (platformą), średnica 120 cm, wysokość od gruntu do siedziska: 40 cm. Dane materiałowo-konstrukcyjne: Konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury fi 108 mm, z przymocowaną do spodu blachą zapobiegającą zakleszczeniu nogi dzieci. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami do warunków zewnętrznych (poliestrowymi). Do górnej części platformy przymocowana sklejka liściasta wodoodporna owinięta od góry blachą aluminiową ryflowaną antypoślizgową. Do platformy przykręcona poręcz z siedziskiem wykonana z rur fi 33,7 mm oraz fi 26,9 mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Podstawa karuzeli zabezpieczona antykorozyjnie lakierem proszkowym poliestrowym, w dolnej części stanowi zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie głębokości 40 cm. | sztuka | 2 |  |  |  |
| 2. | Huśtawka ważka na podstawie metalowej | Huśtawka wagowa 2 – osobowa, mocowana na podstawie metalowej w gruncie na gł. 60 cm, na betonowych fundamentach; zamocowane na końcach belki gumowe obojniki amortyzujące. Długość: 300 cm, szerokość: 54 cm. Przeznaczona dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. Dodatkowe dane materiałowe: Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Siedziska huśtawki i stelaż raczek wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone i zabezpieczone antykoryzyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3. | Piaskownica | Piaskownica o wymiarach 3x3m (wysokość: 30 cm) z przykryciem i zadaszeniem.; z drewnianych krwaędziuaków impregnowanych próżniowo-ciśnieniowo. Górna powierzchnia ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowymn. Na narożach piaskownicy 4 sklejkowe ławeczki. Konstrukcja zadaszenia z kolorowej plandeki oraz z czterech stalowych słupów mocowanych do piaskownicy w jej narożach bezpośrednio pod poziomem terenu. Słupy wykonane z rur okrągłych, zabezpieczonych od góry przed wnikaniem wody opadowej plastikowymi kapturkami. Wszystkie elementy stalowezabezpieczone przed korozją poprzez malowanie proszkowe. Przykrycie stanowi plandeka mocowana do słupów za pomocą gum umożliwiających regulowanie wysokości przykrycia. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 4. | Orbitrek | Urządzenie poprawiające kondycję stawów, wzmacniające mięśnie nóg, stawy biodrowe i ramiona. Wymiary w spoczynku: wysokość: 205 cm, szerokość: 190 cm, długość: 80 cm. Dane materiałowe: Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne; podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska i oparcia z płyty HDPE antypoślizgowej; elementy ruchome ograniczone elementami amoryzującymi. | sztuka | 2 |  |  |  |
| 5. | Wioślarz | Urządzenie aktywizujące wszystkie części ciała. Wymiary w spoczynku: wysokość: 205 cm, szerokość: 148,5 cm, długość: 98 cm. Dane materiałowe: Wszystkie elementy stalowe ze stali ocynkowanej i malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne; podstopnice wykonane ze stali nierdzewnej; siedziska i oparcia z płyty HDPE antypoślizgowej; elementy ruchome ograniczone elementami amoryzującymi. materiałowe: | sztuka | 1 |  |  |  |
| 6. | Równoważnia łamana | Zestaw dla dzieci w wieku 3 do 14 lat. Dane materiałowe: wysokość od gruntu: 56 cm, wykonanie z drewna sosnowego rdzeniowego (3 belki) o średnicy 12 cm impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Słupy tworzące konstrukcję nośną na trwale osadzone bezpośrednio na betonowym fundamencie . Elementy złączne ocynkowane | sztuka | 1 |  |  |  |