Załącznik nr 1c

Dostawa oraz montaż urządzeń na plac zabaw w Jegławkach (Sołectwo Wilczyny)

| L.P. | Nazwa zadania (dostawy / usługi / roboty budowlane) | Opis | Jednostka miary | Wartość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT | Wartość brutto (z VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WILCZYNY (Plac zabaw w Jegławkach) |
| 1. | Sprężynowiec „skuter” | Dane materiałowe: Sprężynowiec ze stelażem ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym gr. 18 mm wykonanym z wyciętych kształtowo formatek z namalowanymi rysami skutera. Formatki połączone ocynkowanymi elementami złącznymi osłoniętymi plastikowymi korkami z zaślepkami i przykręcone do stalowego mocowania sprężyny zabezpieczonego przed warunkami atmosferycznymi poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Stalowa sprężyna bujaka wykonana ze stali jakościowej (lakierowana proszkowo) połączona z mocowaniem sprężynowca oraz betonowym bloczkiem fundamentowym lub stalową podstawą do posadowienia w gruncie. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 2. | Huśtawka podwójna drewniana | Skład zestawu: 4 Słupy nośne 1 Belka drewniana Wysokość: 226 cm, wysokość od gruntu do siedziska: 40 cm, szerokość: 323 cm. Przeznaczona dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. Nogi i belka huśtawki wykonane z drewna rdzeniowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Słupy posadowione trwale min. 60cm w gruncie. Siedziska z atestem. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami; konstrukcja montowana bezpośrednio w grunt. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 3. | Huśtawka ważka na podstawie metalowej | Tradycyjna huśtawka wagowa 2 – osobowa, mocowana na podstawie metalowej w gruncie na gł. 60 cm, na betonowych fundamentach; zamocowane na końcach belki gumowe obojniki amortyzujące. Długość: 300 cm, szerokość: 54 cm. Przeznaczona dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. Dodatkowe dane materiałowe: Mechanizm obrotowy łożyskowany, bezobsługowy. Belka pozioma wykonana z drewna sosnowego impregnowanego próżniowo ciśnieniowo. Siedziska huśtawki i stelaż raczek wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Podstawa huśtawki wykonana z giętych pospawanych rur, spoiny i krawędzie załagodzone i zabezpieczone antykoryzyjnie poprzez lakierowanie farbami proszkowymi poliestrowymi. | sztuka | 1 |  |  |  |
| 4. | Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym | Zawiesie huśtawkowe 1- osobowe. Łańcuchy ocynkowane ogniowo. Siedzisko gumowe , z atestem higienicznym. Szerokość siedziska: 43 cm. Przeznaczone dzieciom w wieku od 3 do 14 lat. | sztuka | 2 |  |  |  |
| 5. | Kompleks sprawnościowy | Skład zestawu: 1 drabinka pozioma 1 przeplotnia krzyżakowa 1 drabinka krzyżowa 2 drążki 11 okuć metalowych w grunt Dane materiałowe: słupy nośne o przkroju okrągłym, z drewna sosnowego, rdzeniowego, toczonego cylindrycznie, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo, osadzone nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionych w betonowym fundamencie, wałki z drewna bezrdzeniowego, impregnowane próżniowo-ciśnieniowo; elementy stalowe zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych; elementy złączne i łańcuchy ocynkowane | sztuka | 1 |  |  |  |